PRELIMINÄR STANDARD FÖR PULSAD EMF I SALZBURG

G. Oberfeld, Ch. König

Public Health Department Salzburg / Unit for Environmental Medicine

Hälsomyndigheten Salzburg / Enheten för Miljö-Medicin

P.O. BOX 527, A-5010 Salzburg, Austria

Under 1998 lade vi fram ett förslag till en preliminär standard för pulsad EMF vilket utsänds av GSM basstationer för mobiltelefoni. Standarden baseras på fynden av en undertryckning av REM-fasen, sett på EEG, under pulsad EMF (f=900 MHz, pulsfrekvens 217 Hz, pulsbredd 580 µs, medeleffekttäthet 0,05 mW/ cm²) [Mann, Röschke 1996].

Vi använde oss av en säkerhetsfaktor på 500 för att överbrygga kunskapsluckan - en metod som används vida inom toxikologin och också användes när WHO extrapolerade standarden för termiska effekter av EMF från yrkeslivet till allmänheten. Kunskapsluckan beror på okända dos-respons förhållanden och långtidseffekter, särskilt för eventuella sårbara undergrupper.

Den preliminära exponeringsstandarden uttryckt som effekttäthet (S) är 1 mW/m² (0,1 µW/cm²). Denna standard skall ses som en försiktighetsstrategi och inte som ett känt tröskelvärde för hälsoeffekter. Standarden används endast som riskuppskattning för pulsad EMF i närområdet av basstationer för mobiltelefoni.

I landskapet Salzburg är denna standard vida accepterad och krävd av allmänheten. Denna preliminära standard, som inte är lagfäst utan frivillig, används speciellt under planeringsfasen av basstationer för mobiltelefoni. Effekttätheten (S) kalkyleras för exponeringspunkter, som våningar eller balkonger i närheten av antennerna. Kalkylen görs lätt för hand eller genom ett datorprogram som MS-Excel.

Indata som behövs är: absolut eller relativ höjd och avstånd mellan antenn och exponeringspunkterna (r i meter), sändarens uteffekt (P i watt), kabelförlust ((1 enhetslös), kontaktförlust ((2 enhetslös), antennförstärkning (G enhetslös), ev. dipolförstärkning (G enhetslös), elektrisk och mekanisk nedåtlutning av antennen, horisontell och vertikal riktningsförlust ((3 enhetslös) - uppmätt strålningsmönster för den specifika antennen vid en viss frekvens.

S =

Konvertering från decibel (dB) till ett tal görs så här: 16 dB = 1010/16= 39,8

För att fastställa den korrekta vertikala förlusten, som är en väsentlig del av kalkylen, är det nödvändigt med en graf visande antennen, exponeringspunkterna, huvudstrålen och sidoloberna. Med vissa tekniska åtgärder (antennhöjd, smal vertikal strålbredd, reducerad effekt) så är även standarden på 1 mW/m² uppnåelig i Salzburg stad.

mechan.downtilt= mekanisk nedåtlutning

electr.downtilt= elektrisk nedåtlutning

main beam, loss = förlust, huvudlob

1st sidelobe, loss= förlust, 1:a sidoloben

2nd sidelobe, loss= förlust, 2:a sidoloben

Anm: I Europanormen, vilken 1995 fastställdes som svensk standard, ligger de rekommenderade värdena för allmänheten 5 ggr lägre än för yrkesexponering. Gränsvärdet för allmänheten vid frekvensen 900 MHz är 4,5 W/m² (450 µW/cm²) uttryckt i strålningstäthet eller 41 V/m uttryckt i fältstyrka. Samma värden anges också av FN:s världshälsoorganisation WHO. (källa SSI – Sveriges Strålskyddsinstitut)

(Strålningstäthet benämnes även effekttäthet enl. ovan)				              (översättning FEB april 1999)